## Slide 1: ANALISI DEI LIMITI DELL’IMPLEMENTAZIONE DI WI-FI DIRECT IN ANDROID PER     RETI OPPORTUNISTICHE
POLITECNICO DI MILANO
Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Dipartimento di Elettronica, Informazione, Bioingegneria
Tesi di Laurea di:
Stefano CAPPA 796552
Anno Accademico 2014-2015
RELATORE: Prof. Luciano BARESI
Notes: Buongiorno,
questo lavoro di tesi tratta l’analisi dei limiti di wifi direct in android.
gli obiettivi si possono distinguere in due tipi, quelli più generali

## Slide 2: Obiettivi della tesi
Generali e relativi al protocollo Wi-Fi Direct:
  Proporre tecniche per garantire SCALABILITÀ e DISPONIBILITÀ
Specifici per Android:
  Analizzare i limiti di Wi-Fi Direct in Android
  Verificare l’estensibilità del protocollo per supportare le RETI OPPORTUNISTICHE
Notes: Gli obiettivi di questo lavoro di tesi si possono distinguere in due tipi:
più generali legati al protocollo Wi-Fi Direct
specifici per l’implementazione di Android
Prima di procedere devo fare due precisazioni, la prima sulle Reti Opportunistiche

## Slide 3: Reti Opportunistiche
Non è necessaria una infrastruttura di rete preesistente
Topologia di rete dinamica
Quando i dispositivi si incontrano si connettono.
Notes: Sono reti wireless, in cui
i nodi sono dispositivi portati da utenti
mobilità dei nodi
quando si incontrano si possono connettere
topologia di rete estremamente dinamica
*****OPZIONALE******
RICORDA; per ambienti dinamici come reti opportunistiche, il tipo di gruppo migliore è AUTONOMOUS, perché adatto ALLA FORMAZIONE INCREMENTALE DEL GRUPPO
******** ******** ******** ********

## Slide 4: Wi-Fi Direct (1)
Protocollo standard per la comunicazione P2P tra dispositivi
Non necessita di una infrastruttura di rete preesistente.
Implementato interamente via software
Notes: Protocollo standard di Wi-Fi Alliance definito nel 2007
più veloce delle reti ad-hoc (IBSS - Independent Basic Service Set) (antenato di questo protocollo)
permette uso di Wi-Fi classico e Wi-Fi Direct contemporaneamente (cosa non possibile con le reti ad hoc)
Nelle specifiche ufficiali viene usata una terminologia specifica. I dispositivi sono detti Peer che si distinguono in Group Owner e Client

## Slide 5: Wi-Fi Direct (2)
Group Owner
Client
Notes: GO sono circa come gli access point e gestiscono il gruppo
Client sono quelli connessi al gruppo
Il gruppo è insieme del GO e dei suoi client
Le specifiche non vietano ad un dispositivo di fare parte di + gruppi contemporaneamente sia in configurazione client+client, client+GO o GO+GO

## Slide 6: Wi-Fi Direct (2)
Le specifiche NON vietano ad un dispositivo
di partecipare a più gruppi contemporaneamente.
Gruppo
Group Owner
Client
Notes: E’ una caratteristica opzionale del protocollo che il produttore non deve implementare necessariamente per dire che il proprio prodotto è compatibile con Wi-Fi Direct. In Android infatti tale funzione non è stata implementata.
******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
I Legacy Client vedono in GO come un Access Point
Range di Wi-Fi Direct è di 200 m e velocità di 250 Mbps
Il ruolo Client e GO non sono trasferibili. Per cambiarlo, una volta negoziato deve essere ricreata la rete. Si usa il GO_Intent=0..15 per stabilire chi sarà il GO
******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********

## Slide 7: Wi-Fi Direct in Android
In Android:
un dispositivo NON può far parte di due o più gruppi.
la fase di Discovery (ricerca dei dispositivi) deve essere riavviata prima della connessione.
Group Owner
Client
Notes: Inoltre, la fase di Discovery, quella di ricerca dei dispositivi, necessaria per trovarsi su una canale comune di connessione (social cannella 1,6,11) per potersi poi connettere, dopo un certo tempo di attesa non permette più la connessione -> problema specifico di Andoid

## Slide 8: Estensione di Wi-Fi Direct in Android
Requisito: far parte di più gruppi contemporaneamente
Astrazioni software di
schede di rete fisiche
Sfruttare il concetto di interfacce di rete virtuali (VIF)
Group Owner
Client
Notes: Per raggiungere obiettivi generali di estendere il protocollo per renderlo scalabile e la rete disponibile, bisogna far si che un dispositivo faccia parte di più gruppi contemporanemante.
O utilizzare più Chip Wi-Fi ma che sui dispositivi mobili non ci sono per questioni relative al consumo energetico, dimostrato da Microsoft nel 2003 col progetto MultiNet, con cui hanno definito per la prima volta il concetto di INTERFACCIA DI RETE VIRTUALE.
Interfaccia di rete virtuale: astrazione di scheda di rete fisica

## Slide 9: Scalabilità (1)
Dispositivo
VIF GO
VIF Client
Notes: Far si che i dispositivi (indicati col tratteggio verde) abbiano più interfacce di rete una come GO di un gruppo e l’altra come Client.

## Slide 10: Scalabilità (2)
VIF GO
VIF Client
Dispositivo

## Slide 11: Disponibilità (1)
Dispositivo
VIF GO
VIF Client
VIF inattiva
BGO
Uso un Group Owner di Backup, detto BGO

## Slide 12: Disponibilità (2)
Dispositivo
VIF GO
VIF Client
VIF inattiva
La rete secondaria del BGO non è soggetta a ritardi per la formazione, perché già creata

## Slide 13: Architettura di Android

## Slide 14: Architettura di Android

## Slide 15: Android Framework
Wi-Fi Direct è implementato in Java con forti limiti
Le interfacce di rete non sono create in Java o in C++
  Modificare il Framework Android non risolve la situazione
Le funzionalità Wi-Fi sono gestite da wpa_supplicant

## Slide 16: Native libraries (1)
Wpa_cli:
non incluso in Android
espone le funzionalità Wi-Fi ad alto livello, superando il Framework Android
Il modo più semplice per interagirci
è usare wpa_cli

## Slide 17: Native libraries (2)
+
VIF 1
aggiunta

## Slide 18: Native libraries (3)
+
+
VIF 1
aggiunta
VIF 2 non
aggiunta

## Slide 19: Linux Kernel
  virtual face add failed (-2)
Modifica dei driver Wi-Fi
+
Installazione sul dispositivo
-12 (out of memory)
+

## Slide 20: Driver wireless (1)
wpa_supplicant aggiunge interfacce
sempre con lo stesso MAC address

## Slide 21: Driver wireless (1)
Il MAC Address è un identificativo univoco,
quindi dovrebbe cambiare
wpa_supplicant aggiunge interfacce
sempre con lo stesso MAC address

## Slide 22: Driver wireless (2)
Il chip Wi-Fi degli Smartphone a disposizione è di tipo Full MAC
CODICE SORGENTE NON MODIFICABILE
Le funzioni di rete, sono implementate
nel firmware proprietario di Broadcom.
Notes: Nel dispositivi Soft MAC, c’è mac80211 che è un driver che implementa le funzioni di rete tra la parte proprietaria, che è più snella del caso FullMAC e mette in comunicazione, e cfg80211.

## Slide 23: Applications (1)
Gestisce chat testuali
Accoda i messaggi quando la connessione non è disponibile
Gestisce le riconnessioni automatiche
Pigeon Messenger
Convince l’utente di poter partecipare
a più gruppi contemporaneamente

## Slide 24: Demo per motivi di spazio non posso integrarlo nella presentazione, quindi l’ho caricato su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qcfsWBDRhto

## Slide 25: Applications (2)
Open Source *
Scalabile al crescere dei dispositivi (testata con 6 dispositivi)
Rende trasparente all’utente il concetto di gruppo ed i suoi limiti
*https://github.com/deib-polimi/PigeonMessanger
Pigeon Messenger

## Slide 26: Sviluppi futuri
Verificare se i dispositivi più recenti (con Kernel Linux 3.10) supportano interfacce di rete Wi-Fi Direct multiple
Trovare nuovi scenari di utilizzo per creare app basate su Wi-Fi Direct
Aggiungere funzionalità a Pigeon Messenger
Notes: Aggiungere funzionalità a Pigeon Messenger, come:
PERMETTERE L’INVIO DI FILE, COME IMMAGINI/VIDEO NELLE CHAT
CHAT DI GRUPPO

## Slide 27: Conclusioni
la reale causa dei limiti di Wi-Fi Direct in Android
    driver proprietari limitati e NON MODIFICABILI
i limiti e come scavalcare il Framework Android
    comunicando con wpa_supplicant tramite wpa_cli
che esistono scenari di utilizzo in cui è possibile creare soluzioni funzionanti
    App di messaggistica chiamata Pigeon Messenger
Ho mostrato:

## Slide 28: Grazie per l’attenzione

## Slide 29: Grazie per l’attenzione

## Slide 30: Driver wireless
Dispositivi Soft MAC

## Slide 31: Wi-Fi Direct
Evoluzione delle reti ad-hoc per avere:
maggiore velocità di trasferimento dati
minori consumi energetici usando protocolli creati apposta per Wi-Fi Direct
retrocompatibilità con Wi-Fi classico (Client Legacy vedono i GO come AP)
implementato interamente via software

## Slide 32: Wi-Fi Direct
Diverse fasi sequenziali:
Discovery
Negoziazione GO
WPS
DHCP
1
2
3
4
Ricerca dispositivi
Scelta del GO
Autenticazione
Assegnamento IP
->
->
->
->

## Slide 33: Wi-Fi Direct
Device Address:
indirizzo univoco usato per identificare il dispositivo;
dovrebbe coincidere col MAC Address.
P2P Interface Address (IA):
non deve essere globalmente univoco, ma è sufficiente che lo sia localmente;
può coincidere con il Device Address;
deve essere assegnato alla creazione del gruppo e durare per tutta la vita del gruppo;
se si usano più interfacce si devono usare IA diversi.

## Slide 34: Wi-Fi Direct
FASE 1 - P2P Discovery
Costituita da:
Device Discovery: per trovare dispositivi, diviso in 2 fasi:
  SCAN: per trovare il miglior Operating Channel
  FIND: iniziano 2 fasi alternate SEARCH e LISTEN, sui Social Channel (1,6,11) per periodi di tempo casuali perché arrivino sullo stesso canale di comunicazione. La casualità garantisce l’arrivo sul canale comune.
Group Formation
P2P Invitation (usato per gruppi Persistent)
Service Discovery (opzionale)

## Slide 35: Wi-Fi Direct
FASE 2 - GO Negotiation
Three Way Frame Exchange per mettersi d’accordo su chi sarà il GO. Si scambia il go_intent.
Chi ha questo valore più alto diventa il GO.
In caso di parità si usa “Tie Breaker bit” scelto casualmente con stessa probabilità tra 0 e 1.
Chi manda il bit a 1, in caso di parità, diventa il GO.

## Slide 36: Wi-Fi Direct
Tipi di gruppo: STANDARD

## Slide 37: Wi-Fi Direct
Tipi di gruppo: AUTONOMOUS

## Slide 38: Wi-Fi Direct
Tipi di gruppo: PERSISTENT

## Slide 39: Wi-Fi Direct
FASE 3 - WPS Provisioning
Permette di creare connessione sicura con pulsante o PIN.
GO implementa una interval REGISTRAR, il Client l’ENROLLEE.
Fase1: Interval registrar genera le credenziali. Usa WPA-2 (AES-CCMP come cypher e PSK per autenticazione)
Fase2: Enrollee si scollega e si ri-associa usando le nuove credenziali di autenticazione
Se le credenziali sono già salvate, la fase 1 non serve più

## Slide 40: Wi-Fi Direct
Power Saving:
Opportunistic Power Save (OPS)
Notice of Absence (NoA)

## Slide 41: Wi-Fi Direct
Opportunistic Power Save (OPS):
  Il GO usa una finestra temporale (CTWindow) che specifica il tempo in cui sarà sveglio, quindi i Client possono inviare i Frame.
  Il GO non ha la decisione sull’ingresso in “sleep”, perché dipende dall’attività dei Client.
Per dare più controllo al GO si usa anche il NoA

## Slide 42: Wi-Fi Direct
Notice of Absence (NoA):
  Il GO annuncia ai Client i periodi di tempo in cui sarà assente e i Client non potranno accedere al canale, sia se attivi, sia se in power save. Quindi, i Client possono spegnere la “radio”.
  Il GO definisce: la durata del periodo, intervallo (tempo tra periodi consecutivi), start time, count (num. periodi)

## Slide 43: Linux Kernel
  wl_cfg80211_add_virtual_iface:
  virtual face add failed (-2)
  Driver Broadcom
ioctl
(…)
+
Aggiunta nel codice
della printk di
“ifreq.addr.octet”
+
Ricompilazione ed
esecuzione

## Slide 44: Applications
Pigeon Messenger

## Slide 45: Applications
Pigeon Messenger

## Slide 46: Applications
Pigeon Messenger

## Slide 47: Applications
Pigeon Messenger

## Slide 48: Applications
Pigeon Messenger

## Slide 49: Applications
Pigeon Messenger

## Slide 50: Applications
Un dispositivo “salta” da un gruppo all’altro
Esegue il trasferimento di un file
Gestisce le riconnessioni automatiche
Convincere l’utente di poter partecipare
a più gruppi contemporaneamente
PingPong

## Slide 51: Applications
PingPong

## Slide 52: Applications
PingPong

## Slide 53: Applications
PingPong

## Slide 54: Applications
PingPong

## Slide 55: Applications
PingPong funziona in un ambiente controllato, ma non è utilizzabile in uno scenario reale
Idea realmente attuabile con le API di Android
La fase di Discovery è troppo lenta
Richiede la sincronizzazione tra i dispositivi
PingPong

## Slide 56: Applications
1)
2)
Ciclo PingPong lento a causa:
delle basse performance della fase di Discovery
della difficoltà di sincronizzazione dovuta da Android
PingPong